Juharok /Acer  sp./

Az északi féltekén tenyésző juharok nemzetségének mintegy 150 faja ismert. A magyar erdőkben 4 őshonos és 1 Amerikából származó juhar faj fordul elő. Mivel ezek közül részletesen csak a faipari szempontból igen fontos hegyi juharral (Acer pseudoplatanus L.) foglalkozunk, ezért röviden bemutatjuk a többi hazai fajt is:

- Mezei juhar /Acer campestre L./: Igen gyakori elegy fafaj. A síkvidéktől a közép hegységig mindenhol előfordul. Hazai területe: 3750 ha. Idősebb korban is csak 12-15 m magasra nő. Igy rönkméretű anyagot ritkán biztosit. Fája a juharok között a legsűrűbb /száraz állapotban 710 kg/m3 /, legkeményebb, finom szövetű, vörösbe hajlóan fehér /idősebb korban barnás /, selyemfényű. A bélfoltok gyakoriak. A méretes anyagot a bútoripar is szívesen fogadja. Kedvelt esztergályosfa. Sajnos méretei miatt leginkább csak tűzifát választékolnak belőle, pedig igen értékes fája nagyobb figyelmet érdemelne.

- Korai juhar /Acer platanoides L./: A domb- és hegyvidék fontos elegyfafaja. 25 m magasságot is elér. Fája nagyon hasonlít a hegyi juharéra, de valamivel sötétebb, sűrűbb /száraz sűrűség 630 kg/m3 / keményebb. Felhasználási területe a hegyi juharéval azonos, kedvelt parkfa. Előfordulása a hazai erdőkben 1170 ha.

- Feketegyűrű /tatár/ juhar /Acer tataricum L./: Cserje, esetleg harmadrendű fa. Leginkább a tölgyesek kísérő fájaként fordul elő. Faipari jelentősége nincs: Fája jól esztergályozható, szívesen készítenek belőle pipaszárakat.

- Zöld /Kőrislevelű/ juhar /Acer negundo L./: Kaliforniából származik, de egész Európában elterjedt. Hazai területe mintegy 1600 ha. Fája csak ritkán ér el rönkméreteket. A fatest világos, széles évgyűrűjű, lazaszövetű /száraz állapotban 500 kg/m3 /. Fája kiválóan faragható. Mivel ma már egyre növekvő mennyiségben termelik ki, nagyobb figyelmet érdemelne.

Elnevezések:  Hegyi juhar, Jávor /általában szláv nyelvterületen, de magyaron is/, Bergahorn, Weissahorn, Gemeiner Ahorn/német/; Sycamore, Great maple /angol/, Acero bianco /olasz/, Erable de montagne /francia/. Feltehetően a  platánhoz hasonló kéregcserepei miatt az USA-ban gyakran nevezik "Platane"-nak.

Elterjedés: A hegyi juhar őshonos fafajunk. Közép- és Dél-Európában terjedt el /Skandináviában már nincs/. A  domb és a hegyvidék fája /a lombos fafajok közül a legmagasabbra hatol fel/. Az üde, ásványi anyagokban gazdag laza talajokat és a párás, nedves, klímát kedveli. A téli hideget jól viseli, de a  korai fagyoktól szenved. Hasonlóan rosszul viseli az aszályt, az erős szárazságot. Hazánkban a legértékesebb juharfaj. Területe: 2627 ha /0,2 %/. A finom szerkezetű esztétikus faanyagot biztosító juharok fokozottabb elterjesztése igényesebb nevelése a mainál nagyobb figyelmet érdemelne.

Az élőfa jellemzői

Zártállásban egyenes, hengeres törzset fejleszt. Magassága elérheti a 25-30 m-t. Az idősebb fáknál /pl. bakonybéli templomkert/ előfordulnak 1,0-1,5 m átmérőjű egyedek is. A fakitermeléskor /70-80 év/ általában az ágtiszta törzsszakasz 8-10 m, a mellmagassági átmérő 0,4 m körüli. Szabad állásban rövidebb törzset és óriási koronát fejleszt, ezért igen kedvelt parkfa. A barnás szürke kérge idősebb korban a platánhoz hasonlóan cserepesen válik le /25-30 évig sima/. A törzspalástján lévő dudorokról lehet következtetni az esztétikailag igen értékes csomorosságra, hullámosságra.

A fatest  makroszkópos jellemzői:

A hegyi juhar az egyik legvilágosabb színű fafajunk. A fája csaknem fehér /színes gesztnélküli/. Idősebb korban a fatest sárgás színárnyalatú, előfordulnak a bélközeli részeken feketés-barnás csíkok is. A faanyag selymes fényű, finom szövetű.

Szórtlikacsú fafaj, az évgyűrűhatár egy vékony sötétebb vonal formájában jól látható. Az edények szabad szemmel nem láthatók, a sűrűn elhelyezkedő szélesebb bélsugarak igen. A sugár metszeten rövid fénylő szalagok formájában. Ennek köszönheti a fatest a selymes fényét. A juhar értékes jellegzetessége a hullámos növekedés és a csomorosság /"madárszemű jávor"/. Idősebb egyedeknél sötét barna színű álgeszt is előfordul.

Mikroszkópos jellemzők:

Az egyenletesen szórt elrendezésű edények gyakran sugárirányú sorokba rendezettek. A korai pászta elején gyakran látható egy egysoros edénygyűrű. Átmérőjük átlag 50 (m, mennyiségi részarányuk 6,9 %. Az edényfalakon spirális megvastagodás található. Az edényekben előfordul vöröses színű mézgaanyag. A homogén szerkezetű bélsugarak lehetnek keskenyek /egysejtsorosak/ és szabad szemmel is jól látható szélesek /átlag 5 sejtsor szélességűek /. Mennyiségi részarányuk 17,2 %. A farostok /libriformrostok, rosttracheidák/ mennyisége 75,9 %. Viszonylag rövidek /átl. 0,88 mm/ és vastagfalúak /7,5 (m/. A hosszparenchimák csekély mennyiségűek, az évgyűrűhatáron  apotracheálisan a farostok között helyezkednek el.

Fahibák, károsodások, tartósság

A színes gesztnélküli juharfát az erdőben számos gomba és rovarfaj megtámadhatja. A gombafertőzések általában a mechanikai sérüléseken keresztül hatolnak be a fatestbe. Igy a juharokat a  bükktapló /Fomes fomentarius/, a vékony rozsdatapló /Inonotus cuticuláris/, a kétalakú csertapló /Inonotus nidus-pici/, a parázstapló /Phellinus igniarius/ és  egyéb gombafajok is megtámadhatják. A gombabontás mindenesetben a gesztben hatalmasodik el. A hegyi juhar idősebb egyedeinél gyakran figyelhető meg, hogy a fatest belső része már teljesen elkorhadt és kívülről még szinte semmi sem vehető észre. A gombafertőzés kezdetben barnás, a későbbiek során sárgás-fehér  színelváltozást /fehér-korhadás/ okoz.  Az ilyen anyag már puha, porhanyós.

A kitermelt juharfa főleg a magas keményítőtartalom miatt könnyen fülled. Ügyelni kell a gyors feldolgozásra ill. a fűrészárú azonnali hézaglécezésére. Az értékes juhar fűrészárút célszerű tető alatt tárolni, mert a külső klimatikus hatások /pl. napsugárzás, eső stb./ kedvezőtlen elszíneződéseket okozhatnak.

A fahibák közül a színváltozás /a kékestől a zöldesig terjed / a göcsösség a csavarodott növés a görbeség, a barna álgesztesedés és  a bélkorhadás  jelentős. A juharok esetében /különösen a mezei juharnál/ a gyökérfő /tuskó rész/ különösen szép hullámos rajzolattal rendelkezik. Kár, hogy a legtöbb esetben nem fordítanak erre figyelmet.

A beépített faanyagot /pl. parketta/ több gombafaj támadhatja, különösen nedvességi hatások esetén. Így pl. a pincegomba /Coniophora cerebella /, vagy a könnyező házigomba /Serpula lacrimans/.

Fizikai tulajdonságok

Sűrűség, kg/m3 : abszolút szárazon:                    480-590-  750

légszárazon /u=12%/                530-630-  790

frissen termelve /élőnedvesen/:  830-970-1040

Fűtőérték  /kJ/kg/ : 16224 /

Pórus térfogat: 61 %

Zsugorodás, %: - húr irányban       8,0

- sugár irányban    3,0

- rost irányban       0,5

- térfogati             11,5

Elterjedt vélemény, hogy a juhar igen alaktartó, mert viszonylag kicsik a zsugorodási értékei. Itt arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a juharnak igen nagy a zsugorodási anizotrópiája /a húr és a sugárirányú hányados 2,66/. Tehát a fűrészárú hajlamos a "teknősödésre", vetemedésre.

Mechanikai tulajdonságok

Statikus szilárdsági értékek /a rostokkal párhuzamosan /, MPa:

- nyomó       29-49-72

- húzó               82

- hajlító        50-95-140

- nyíró            9-15

- csavaró    19-26-31

- hasító: sugár irányú 1,0

húr irányú:   1,6

Statikus hajlító rugalmassági modulusz: MPa : 6400-9400-15200

Ütő-hajlító szilárdság, J/cm2 : 6,5

Keménység /Brinell/, MPa: - bütü :   53-62-70

- oldal:    19-27-35

Kopásállóság:               Juhar,Bükk=1:0,34

Kémiai tulajdonságok

- Elemi összetétel, %: Szén 49,8; Hidrogén 6,3; Oxigén 43,5; Egyéb 0,4.

- Kémiai összetétel, %: Extrakt anyagok /alkohol - benzolos kivonás/: 2,5

Cellulóz:              38,3

Hemicellulóz:       30,3 - 34,5

Lignin:                 25,3

Hamu:                   0,3

Egyéb /keményítő/:  3-7

- pH érték: 5,3 /enyhén savas /

A juharok fáját külső térben nem javasolható felhasználni, mivel a biotikus és abiotikus károsítókkal szemben egyaránt kevés ellenállást mutat.

Különböző kitettségek esetén várható tartóssága a következő /év/:

- szabadban /vegyi védelem nélkül/:      2- 5-  8

- tető alatt :                                         5-15-20

- víz alatt:                                          30-50-70

- állandó szárassági állapotban /belső térben/: 400-800

Erdei választékok:

- szálfa /az értékes hegyi juhart sok esetben egy hosszban értékesítik /

- rönk /furnér - és fűrészipari /

- egyéb fűrészipari alapanyag /fagyártmányfa, kivágás /

- rostfa /forgácsfa, papírfa /

- tűzifa

Megmunkálási sajátosságok

A hegyi juharból furnért és fűrészárut egyaránt készítenek. Viszonylag jól és könnyen lehet fűrészelni, marni, gyalulni, esztergályozni. Szálkiszakadások a szabálytalan rostlefutás miatt előfordulhatnak. A mechanikai megmunkáláskor a fafelület gyakran "pörkölődik". A fűrészárú szárítása a nagy zsugorodási anizotrópia és az elszíneződés veszélye miatt  körültekintést igényel. Célszerű min. fél évig természetesen előszárítani /a hegedűkészítéshez 4 évig /, majd lassú menetrendekkel /alacsony hőmérsékleten /  kamrás szárítóban végezni a végszárítást.

A juhar problémamentesen ragasztható, jól pácolható. Felületkezelésnél azonban védeni kell a sárgulástól /UV abszorbensek, fehér pigmentek alkalmazása alapozáskor / . A fehérséget hidrogén peroxides kezeléssel lehet fokozni. Felhívjuk a figyelmet a helyes lakk kiválasztásra pl. a nitrolakkok igen könnyen sárgulnak, a vizes lakkok kevésbé. Matt és magasfényű felületek egyaránt jól előállíthatók. A dekoratív rajzolatú, esztétikus juhart újabban világos, divatos színű /pl. zöldes / pácokkal is kezelik a modern bútorok gyártásakor.

A juhar könnyen faragható, jól szegezhető, csavarozható, hajlítható.

Felhasználás:

A bútoripar a juhart furnérként /a frontfelületekre / és tömörfaként egyaránt felhasználja. Készítenek belőle értékes stílbútorokat /pl. cseresznyével kombinálva/, normál és hajlított székeket, / tömörfa asztaltetőket egyaránt. A belső építészetben értékes parketták, falburkolatok, pultok stb. készülnek juharból.

A fajátékok gyártásánál előnyös világos színe, homogén szerkezete, kopásállósága.

A hegyi juhar egyik legfontosabb felhasználási területe a hangszergyártás. A hegedűk hátlapja és nyakrésze készül juharból /hullámos, vagy csomoros faanyagból/. 1 m3 "szemes-jávor"-ból átlag 150 hegedű vagy 60 csellóhátlap készíthető. A göcsmentes juharból készítenek fuvolát, és felhasználják a juhart fagott, szájharmonika és orgona készítéshez is.

A juhar értékes faanyag a faszobrászatban és a fatömegcikk gyártásban /dobozok, sakktábla, tányérok, gyertyatartók, fakanalak, faedények stb. / , korábban fontos fafaj volt  az öntőminta készítésében is.