Lucfenyő ( Picea abies KARST.)

Közép- és Észak –Európa legelterjedtebb és egyik legfontosabb fafaj csoportja.  A lucfenyők nemzetségében mintegy 50 faj és ezen belül 250 fajta található.

Az európai fakereskedelemben lucfenyő néven a következő 3 fajt forgalmazzák:

Európai (közönséges) lucfenyőt: Picea abies, (azonos a Picea excelsaval) ez a leggyakoribb, legismertebb faj.

Szibériai lucfenyő: Picea obovata.

Szerb lucfenyő: Picea omorica.

Elnevezések: Lucfenyő, Közönséges lucfenyő, Európai lucfenyő, Fichte (német), Common spruce (ang.) El (orosz), Frenja, Morika (szerb), Epicéa commun (francia), Abete rosso (olasz).

Elterjedés:

Az Északi földrész jellegzetes fafaja a 72. szélességi fokig hatol fel.  Az Alpokban 2000m-ig, a Kárpátokban 1600m-re is feljut.  A kontitentális éghajlat fája.  Minimum évi 700mm csapadékot igényel.  Nyugalmi időszakban a hideg termőhelyeket kedveli.  A talajjal szemben nem igényes.  A magyarországi klíma túl meleg és túl száraz számára.  Így hazánkban csak Kőszeg és Sopron környékén őshonos és a hazai erdőknek mindössze 1%-át foglalja el (ennek ellenére a legfontosabb import fánk!).

Az élőfa jellemzői:

Nagy méretű, esztétikus megjelenésű, kúpalakú koronát fejlesztő fafaj (ez a legelterjedtebb „karácsonyfa”).  A tűlevelek 10-20mm hosszúak, egyenként állnak és a hajtásokat köröskörül borítják.  A gyökérzet sekély, szétterülő (ezért igen gyakori a széldöntés, a viharkár).

Zárt állományokban kimondottan egyenes, hengeres törzset fejleszt, míg a szabadon állók törzse inkább kúpalakú. Mellmagassági átmérője elérheti az 1,5m -t is, általában fakitermeléskor 40-70cm.  Az élőfák 30-50 m magasságra növekednek.  Az ág tiszta törzsmagasság elérheti a 28m-t is.  Vékony ágai nem képeznek szabályos ágörveket.  Így az ágak helyén nagy méretű, szárnyas göcsök csak ritkán keletkeznek.  Kérge fiatalon sima, vörösesbarna, később szürkésbarna színű, kerek pikkelyek mentén repedezik.

# A fatest makroszkópos jellemzői

A geszt és a szíjács színben nem különül el.  Fehéres, szalmás-sárga színű (ritkán előfordul vöröses színárnyalat is, főleg az igen nedves termőhelyeken).  A bélkörüli „juvenilis  - fa” 12-16 évgyűrűt foglal magába.  Természetes felújulás, zárt állású növekedés esetén ez a fatest rész igen sűrű évgyűrűkkel rendelkezik. Őshonos termőhelyein egyenletes, keskeny évgyűrű szerkezet jellemzi (ez különösen így van az északi, a szibériai és a magas hegységi termőhelyeken), ami a rendelkezésre álló rövid növekedési időszak következménye.  Az évgyűrűn belül a korai és a késői pászták színben élesen elkülönülnek, de a késői pászta sötétebb színe a sugármetszeten enyhe csíkozottságot, húrmetszeten pedig szép rajzolatot eredményez.  A keskeny bélsugarak szabad szemmel nem láthatók.  A gyantajáratok gyakoriak (erről lehet jól megkülönböztetni a jegenyefenyőtől, mert ez nem rendelkezik gyantajáratokkal és ennek megfelelően a faanyag a feldolgozás során nem gyanta illatú).

A hazai lucfenyő döntő része nem az őshonos termőhelyeken nő, így a széles és erősen inhomogén évgyűrűk jellemzik.

# Mikroszkópos jellemzők

A fatest rendkívül homogén, átl. 95,3%-ban tracheidákból épül fel. A korai és késői

pászta tracheidái  eltérő méretűek (a késői tracheidák hosszabbak, vastagabb falúak),

szabályos sorokba rendeződnek.  A lucfenyő hosszú tracheidáinak (2-4mm), egyenletes finom

szerkezetének köszönheti kiváló akusztikai és rugalmassági jellemzőit (pl.: ezért jó hangszerfa

és a legjobb papíripari nyersanyag). Az egy sejtsor szélességű bélsugarak 3-11sejt

magasságúak, heterogének, esetenként gyantajáratot is tartalmaznak.  Gyantajáratait

vastagfalu epitélsejtek veszik körbe és néha parenchymasejtek kisérik.

Fahibák, károsodások, tartósság:

Az Európát erősen sújtó erdőpusztulások legtöbbet szenvedő fafaja a lucfenyő.  Az epidémikus megbetegedések, az ezekkel gyakran együtt fellépő szúkárosodások elsődleges okai a megváltozott ökológiai viszonyok (nagy szárazság), és az erős légköri szennyeződések.  Megjegyzendő, hogy a „monokultúra” jelleget viselő elegyetlen lucfenyvesek sokkal sérülékenyebbek, mint az esetleges, vegyes fafajú állományok.  A károsodott erdők faanyagvizsgálatai azt mutatták, hogy a beteg fát keskenyebb szíjács, vékonyabb évgyűrűk, kisebb fanedvesség jellemzi.  A beteg (de még élő) és az egészséges fák között a fizikai és mechanikai tulajdonságok tekintetében lényegi különbséget nem tapasztaltak.  Itt meg kell jegyeznünk: a leváló kéreggel rendelkező, szúkárosodott és a tövön száradt, elpusztult fák igen gyakran már gombák által is fertőzöttek.  A kisebb mérvű korhadás pedig szabad szemmel nehezen állapítható meg.  Az ilyen fánál kimondottan csak belföldi értékesítés jöhet számításba (jelentős árengedménnyel).

A lucfenyő szerkezeti célú felhasználását és megmunkálását legjelentősebben a göcsösség befolyásolja.  A fatestben igen gyakoriak a „gyanta-táskák”.  A „vaseresség”

(a nyomottfa) a lucfenyőnél is előfordul külpontos növekedés esetén.  Az idős élőfák igen gyakran tőkorhadtak (jellemző károsító a „ Heterobasidion annosum”), ez a gombakárosodás általában 0,5-1,0m magasságig hatol fel a törzsbe (a kitermelés után e tőszakaszt levágják).  Egyes termőhelyen gyakori fahiba a „csavart növés”.

A kitermelt lucfenyő faanyaga csekély ellenállást mutat a rovar- és gombakárosítókkal szemben. Vörös revesedés nagyon gyakori a több hónapon át tárolt fában. A szokásosan fellépő gombafajok közt a Stereum sanguinolentum a leggyakoribb.   Valamivel kevésbé hajlamos a kékülésre, mint az erdei fenyő, de a beépített faanyagot gyakran támadják a Poria, Coniophora és Serpula gomba fajok, amelyek barna korhadást okoznak. Tapasztalataink szerint a lucfenyőt a különböző rovarfajok (különösen a cincérfélék) rendkívüli módon kedvelik (a tavasszal betárolt rönkanyag nyár végére értékét veszti).  Tehát a gomba- és rovarkárosítások megelőzésére rendkívül fontos a hengeres fa gyors (néhány héten belüli) feldolgozása.  Ha ez nem lehetséges (pl.: viharkárok esetén), akkor gondoskodni kell a tárolt faanyag védelméről (pl.: vízzel való permetezés, fóliás takarással stb.).

A kevésbé tartós fafajok közé tartozik.  Az E-350-2  szabvány a 4. rezisztencia osztályba sorolja.

A kitettségtől függően tartóssága a következő (év):

Szabadban védelem nélkül:	10-15-30,

szabadban védőkezeléssel:	20-30-50

tető alatt:			50-60-75

víz alatt:			30-60-100

állandó szárazállapotban:	120-900

A külső térben és az épületszerkezetekben felhasznált lucfenyő védőkezelést igényel.

### Fizikai tulajdonságok

Könnyű puhafa.  Sűrűsége jelentősen függ a termőhelytől (az északi és a szibériai luc sűrűbb).

Sűrűségi értékei, kg/m3

- abszolút száraz állapotban: 300-430-640,

- légszárazon: 330-470-680,

- élőnedvesen: 740.

A „répa fenyő” megnevezést a széles évgyűrűjű laza szövetű lucfenyőnél is alkalmazzák, a jó minőségű hangszerfa („rezonanszfa”) keskeny egyenletes évgyűrűjű és viszonylag nagy sűrűségű.

Pórustérfogat,%:71

Zsugorodási jellemzők, %

sugár: 		  3,6

húr:    		  7,8

rost:   		  0,3

térfogati:	12,0

#### A nagy zsugorodási anizotrópia miatt könnyen vetemedik.  Intenzív szárításkor „teknősödik”.

#### Fűtőérték: 16328 kJ/kg

Mechanikai tulajdonságok:

A lucfenyő az igen szerény sűrűségi értékéhez (súlyához) viszonyítva viszonylag jó szilárdsági és kiváló rugalmassági jellemzőkkel rendelkezik.  A fontosabb jellemzők a rostokkal párhuzamos irányban, légszáraz állapotban (u=12%); MPa:

- nyomószilárdság,:			35-50-79

- hajlítószilárdság,:			49-78-136

-húzószilárdság:			21-90-245

- nyírószilárdság,			4,0-6.7-12.0

-csavarószilárdság:			5,3-9.0-14,0

- keménység (Brinell), :		bütü:   32,

- hasító szilárdság, 			0,2

- hajlító rugalmassági modulusz, MPa:	7300-11000-21400

- ütő-hajlítószilárdság,: J/cm2:	1.0-5-11.0

Kémiai tulajdonságok:

Elemi összetétel, %: szén 50,13; hidrogén 6,20; oxigén 43,45; nitrogén 0,04; egyéb elemek (hamualkotó ásványi anyagok) 0,37.

A fatest vegyi összetétele, %:

Cellulóz:		58

Lignin:			28

Hemicellulózok:	11

Gyanta és egyéb járulékos anyagok: 2,6

Hamu:			0,4

A lucfenyő papíripari fontosságát mutatja az egyedülállóan magas cellulóz tartalma.

A lucfenyő háncsa felhasználható a csersavgyártásra (9%-ban tartalmazza).

A lucfenyő nem rendelkezik a tartósságot növelő különleges gesztesítő anyagokkal.

A pH értéke viszonylag kicsi (savas): 3.8

##### Erdei választékok

A kitermelt faanyagot Németországban és Ausztriában igen gyakran „szálfák” formájában forgalmazzák.  A fakereskedelemben a következő lucfenyő választékok ismertek:

- fűrészipari rönk (furnér rönköt nem választékolnak),

- vezetékoszlop,

-bányafa, cölöp- és állványfa,

-papírfa (a fűrészipari rönk mellett a legfontosabb választék),

-rúdfa (építőipari célra),

- farost- és forgácsfa,

- tűzifa (Magyarországon nem jellemző, máshol se, de gyújtósfaként használják).

A fűrésziparban a rönk mellett gyakran feldolgozzák még a vékonyabb, rövidebb választékokat is (fenyő kivágás).  Nehéz telíthetősége miatt vezetékoszlopnak kevésbé alkalmas, mint az erdei fenyő.

# Megmunkálási sajátosságok

Jól gyorsan szárítható, de ügyelni kell a szakszerű rakat kialakításra, mert vetemedésre hajlamos.  Rendkívül nehezen telíthető (az udvaros gödörkék a sejtek falában száradáskor elzáródnak).  E probléma nehezíti a külsőtéri alkalmazását.  A mechanikai megmunkálás (forgácsolás, aprítás, hasítás) szempontjából a legelőnyösebb fafajnak tekinthető (kivételt képez a csavarodott anyag).  Jól ragasztható, csavarozható.  Kiválóan ragasztható valamennyi ragasztó anyaggal.  Felületkezelésnél a gyanta-ömlenyek (táskák) eltávolítására kell nagy gondot fordítani.  Pácolás esetén a két pászta közötti eltérés előnyös megjelenést eredményez.  Vízben való tárolás esetén a fatestben foltok, sötét csíkok keletkezhetnek.  Ez csak takart felületkezeléssel (festéssel) tüntethető el.

Felhasználási területek

A nagy tömegben rendelkezésre álló és viszonylag homogén minőségű, jól megmunkálható, könnyű szilárd lucfenyő a következő formákban és területeken kerül felhasználásra:

-hengeres formában: kertépítészet, mély- és magas építés, vezetékoszlopok, stb;

-fűrészelt kivitelben: ládák, rakodólapok, gerendák, építőipari szerkezeti elemek (a lucfenyő a legfontosabb építőipari faanyag!), zsaludeszkák, bútorlap középrészek stb;

gyalult kivitelben: ablak,- ajtóelemek, bútorlécek, gyalult profil lécek, lambériák, külső- és belső épületelemek, létrák-, lépcsők részei, „bio-bútorlapok” stb. (a lucfenyő kevésbé esztétikus megjelenésű, mint az erdei fenyő, így a bútoripari jelentősége kisebb, az épületasztalos iparban azonban pótolhatatlan);

-egyéb formában: aprítékok formájában a forgács- és farostlemezek gyártáshoz, cellulóz, fagyapot céljára (a világ összes fafaja közül a lucfenyők a legértékesebb papírfák).  A lucfenyő pótolhatatlan értékű a  húros hangszerek gyártásában (hegedű, gitár zongora).