Közönséges nyír (Betula pendula Roth)

Elnevezések

Közönséges nyír (magyar), Hängebirke (német), Bouleau, bouleau verruqueux (francia), Betulla bianca (olasz), Common birch (angol), Bereza (orosz)

Elterjedése

A nyírek nemzetségének mintegy 70 faja  ismert. A faiparban, fakereskedelemben elsősorban a közönséges vagy, bibircses nyírnak (Betula pendula vagy verrucosa) jelentős a szerepe. A hazai erdőkben előfordul a szőrős nyír (B. pubescens). Import faanyagként Európában is forgalmazzák  az Észak-Amerikai sárga nyírt (B. alleghaniensis). A közönséges nyír a  Skandináv országokban és általában Észak-Európában biztosít  kiváló faanyagot. A közép-európai nyírek minőségben ettől elmaradnak. Hazánkban a térfoglalása 3320 ha (0,2%). Főleg a Nyugat-Dunántúlon és a Nyírségben fordul elő. Nagy alkalmazkodó képességű, mindenhol megtelepszik („pionír” fafaj), de a talajnedvességgel szemben  igényes és mészkerülő.

Szöveti jellemzői

Színes geszt nélküli. A fája szórtlikacsú, homogén, egyszínű fehér, gyengén sárgás esetleg vöröses színezettel. Jellemző az évgyűrűn belül az edények keresztmetszeti képe, melyek világos fehér pontokként láthatók. Így a keresztmetszet olyan képet mutat, mintha liszttel lenne behintve. Az edények rövid sugárirányú csoportokban találhatók. Jellemző rájuk az edényelemek közti létrás áttörés. Gyakran vörösesbarna húrirányú bélfoltok találhatók a bütüfelületen, valamint a húrmetszeten itt csíkok formájában, amelyek a kambiumfúró bogár rágása hatására keletkeznek. Bélsugarai igen finomak, szabad szemmel alig észlelhetők. Húrirányú hosszmetszetén a bélsugártükrök atlaszselyem fényt adnak a fának. Gyakori a hullámos rostlefutás és az esztétikailag igen előnyös csomorosság ("karéliai nyír").

Műszaki jellemzői

| Sűrűsége: | Szilárdsága (rostokra merőlegesen): |
| --- | --- |
| 0 460 - 610 - 800 kg/m3 | - nyomó 38,0 - 51,0 - 100,0 MPa |
| 12: 510 - 650 - 830 kg/m3 | - hajlító 76,0 - 147,0 - 155,0 MPa |
| Zsugorodása: | - húzó 35,0 - 137,0 - 270,0 MPa |
| - húr 7,8% | - nyíró 12,0 - 14,5 MPa |
| - sugár 5,3% | - ütő-hajlító 4,5 - 10,0 - 13,0 J/cm2 |
| - rost 0,6% |  |
| - térfogati 13,7 - 14,2% |  |
| Keménysége (Brinell) : | Rugalmassági modulusz (hajlító): |
| - bütü: 49 MPa - oldal: 22 MPa | 14500 - 16500 MPa |

Fűtőértéke: 17 100 KJ/kg, vagy 11 150 MJ/m3, igen kedvező. Ezzel szemben tartóssága, gombaállósága igen szerény: könnyen fülled, kékül, korhad. Biztosítani kell a téli, kora tavaszi feldolgozását, szakszerű tárolását.

Felhasználása

Hazánkban iparilag az importból (skandináv, orosz) származó anyagot használják, mivel összefüggő erdőállományai nincsenek. A faanyag kiválóan hámozható, forgácsolható, ragasztható. Szárításánál figyelmes szakmai munkát igényel, mert könnyen sötétedik és hamar vetemedik. A felületkezelésnél nagyon fontos a faanyag dekoratív, világos színének megóvása. Így célszerű az UV sugár abszorbensek (alapozók) alkalmazása. A furnér-, rétegeltlemez, és a tömörfa panel gyártás egyik legfontosabb fafaja. A skandináv ízlés terjedésével szerepe a hazai bútoriparban is jelentősen megnőtt. Hangszerépítésben is fontos szerepet játszik. Egyike a legsokoldalúbban felhasználható fafajoknak.  Használható különböző szerszámokhoz kaptafa, ruhaakasztó céljára. Használják esztergályozott és metszett faárukhoz is. Kitűnő tűzifa, mert nem vet szikrát és alig füstöl égés közben.