# Simafenyő (Pinus strobus L.)

Hazájában, Észak-kelet Amerikában, a simafenyőt erőteljes alkata és gyors növekedése miatt a „fenyők király”-ának nevezték. A termőhellyel szemben nem válogatós, az európai uttörő fafajokhoz (nyír, fektefenyő,.) hasonló az igénye. Csak egy mexikói alfaja ismeretes.

## Elnevezések

Eastern white pine, Soft white pine, Weymout pine, Yellow pine (USA, Nagybritannia); Seiden kiefer, Strobe, Weymoutskiefer (német),  Pino strobe (olasz); Pin Weymouth (francia).

## Elterjedés

Európában 1705 óta ültetik. Főleg Nyugat- és Közép-Európában (elsősorban Dél-Németországban) terjedt el. Hazánkban a Nyugat-Dunántúlon, a Somogyi -dombvidéken és a Zemplén hegységben ismertek állományai. Termőhely igényét a bükkösök és gyertyános tölgyesek közép kötött talajai elégítik ki. A túl nedves és túl száraz talajokat nem kedveli. Az Alföldön csak sínylődik, mivel kiegyenlítettebb, páradúsabb éghajlatot igényel.

Viszonylag gyorsan nő, ezért főleg ültetvényekben kezelik. Sajnos sokat szenved a vadrágástól és a kéreghántástól. Hazánkban a legjelentősebb veszélyt a hónyomás jelenti számára. Gyors növekedése miatt igen nagy reményeket fűztek hozzá, de a hótörés okozta károk és az alacsony sűrűségű fája iránti csekély kereslet miatt rohamos területnövekedésre nem számíthatunk.

## Az élőfa jellemzői

Hazájában 50-60 m magasra nő 20-30 m ágtiszta törzshosszal és 1,2-1,5 m mellmagassági átmérővel. Közép- Európában 30-40 m magasra nő, és elérheti a 0,6-0,8 m átmérőt. Egyenes, hengeres törzsű, a jegenyefenyőhöz hasonló alakú dekoratív habitusú fa. Ágörvei szabályosak,  8-12 m hosszú tűi ötösével ülnek a vékony, hosszú hajtásokon.

A kérge sokáig sima, fényes, zöldesbarna, később sekélyen széles sávokban repedezett, szürkés színű. Maximális életkora 400 évre tehető. A simafenyő állományokban gyakoriak az erdőtüzek.

## A fatest makroszkópos  jellemzői:

Világos színű fatestében a geszt és szíjács határozottan elválik. A szíjács sárgásfehér, a geszt világosbarna-sárgásvörös. A kitermelést követően a geszt utólagosan sötétedik. Az évgyűrűhatárok jól láthatók, a korai és késői pászta határai elmosódók. A széles évgyűrűben a késői pászta igen keskeny, aránya (10-15%), ez a fő oka a rendkívül alacsony testsűrűségnek. A nagyszámú gyantajáratok  a keresztmetszeten jól láthatók. A bélsugártükrök a sugárirányú hosszmetszeten láthatók.

A fa finom szövetű, igen könnyű, egyenes rostú, gyantaillatú. A fatest esztétikailag kevésbé dekoratív (a rajzolat nem kellően határozott).

## Mikroszkópos jellemzők

A fatestet 94%-ban tracheidák alkotják. Szabályos radiális sorokat képeznek, és ezért nagyon könnyű a sima fenyőt hasítani. A tracheidák átlagos hossza 3 mm (a fenyők átlagával azonos). A késői pásztában lévő tracheidák viszonylag vastagabb falúak, a koraiban lévők vékonyabbak. A kettős sejtfal és a lumen arány a korai fában 0,13; a későiben 0,58.

A faparenchimák  jelentéktelen mennyiségűek.

A bélsugarak általában egy sejtsor szélesek, a gyantajárat körül 2-3 sejtsorosak. Heterogén felépítésűek (parenchimákból és tracheidákból állnak) és átlag 7 sejtsor (170 (m ) magasak. Mennyiségük átlag 5,3%, (a keresztmetszet felületi arányában).

A gyantajáratok főleg az évgyűrű közepén helyezkednek el, mennyiségük 0,7% körüli, átmérőjük a hosszirányúaknak 120 (m, a sugárirányúaknak 60 (m. A gyantatermelő epithél sejtek vékonyfalúak, kissé fásodottak.

## Fahibák, károsodások, tartósság

A simafenyő viszonylag egyenes, hengeres törzset növeszt, de a csavarodottság előfordul. Az ágörvek helyén erős a göcsösség. Az ággöcsök gyakran elgyantásodottak. A kitermelt faanyag hajlamos a kékülésre, ezért javasolható a téli fakitermelés és felfűrészelés után az azonnali hézagléces máglyázás.

A gyors növekedéssel áll összefüggésben az egyenlőtlen évgyűrűszélesség, és a nagy juvenilisfa részarány. A fatestben előfordulnak gyűrűs- és bélrepedések, valamint gyantatáskák. Az ágörvek környékén különösen hajlamos a repedésre.

Kérgét a csülkösvad (főleg a gímszarvas) rendkívüli módon szereti hántani. Számos korhasztó gomba (pl. Peridermium pini, Armillaria mellea, Polyporus schweinitrii stb.) is támadja.

Fája közepesen tartós (nagy gyantatartalmának köszönhetően).

Erdei választékok:

Lemez- és fűrészipari rönk, papírfa, rostfa, fagyapotfa. Alacsony sűrűsége és szilárdsága miatt

rúdfát, oszlopot nem választékolnak belőle.

Fizikai tulajdonságok:

sűrűsége, kg/m3:	abszolút szárazon	310-370-470

légszárazon		340-400-500

élő nedvesen		580-720

zsugorodási jellemzői, %:	húr		6,0

sugár		2,3

rost		0,2

térfogati	8,5

A simafenyő az ismertebb fenyők közül a legkisebb sűrűségű, ennek megfelelően alacsonyabb zsugorodási jellemzőkkel is rendelkezik.

Statikus szilárdsági értékei, MPa:

- nyomó:	30 - 34 - 38

- húzó:		53 – 104 -136

- hajlító:	59-61-70

- nyíró:	5,5 – 6,4 - 7,0

- hasító:	sugár	0,45

húr	0,77

Ütő-hajlító szilárdság, J/cm2:	4,9

Keménység (Brinnel), MPa:	bütü	20

oldal	10

Hajlító rugalmassági modulusz, MPa:	8270-10040-11350

Megállapítható, hogy a simafenyő igen puha, alacsony szilárdságú, de rugalmas fájú.

Ugyanezt igazolták a hazai simafenyőre  végzett vizsgálataink: a légszáraz sűrűség 332 kg/m3, a nyomószilárdság 25,2; a hajlító pedig 45,5 MPa volt. Tehát a viszonylag fiatal hazai ültetvényekből származó simafenyő jellemzői valamivel elmaradnak az őshonos termőhelyről származókétól.

### Kémiai tulajdonságok

Benzol-alkoholos kivonat	10,2 %

Vízoldhatóság:		hideg	6,0 %

forró	7,7 %

Kémai összetétel, %:

Cellulóz	61,6

Lignin		29,6

Pentozán	5,5

acetil csoport	1,3

hamu		0,1-0,2

Ph érték: 3,4

Gyantatartalom,%:	szíjácsban	3,6

gesztben	6,7

## Megmunkálási sajátosságok

A simafenyő puha fája kiválóan fűrészelhető, hámozható, hasítható, aprítható. Alacsony sűrűsége miatt papírgyártáskor kedvezőtlen a főzőedények kihasználása szempontjából.

Jól szárítható, de az erősen göcsös fánál a repedések, vetemedések elkerülése végett lassúbb, óvatosabb menetrendek javasolhatók.

Ragasztásánál, felületkezelésénél a nagy gyantatartalmára kell tekintettel lenni (gyantamentesítés).

## Felhasználási területek:

Sokoldalúan felhasználható, de alacsony szilárdsága miatt nem javasolható építőipari és bányaszerkezeti célokra. Felhasználja a belső építészet (pl. lambéria), a rétegelt lemez- és gyufagyártás. Alacsony sűrűsége (súlya) miatt kedvező a ládagyártásban. Készítenek belőle fagyapotot, papírt, szigetelő lemezeket. Gyengébb igénybevételek esetén természetesen készíthetők belőle belső ajtók, ablakok és bútor elemek is. Általában ott előnyös a felhasználása, ahol a termék könnyű súlya fontos követelmény (tehát a nemesnyárakhoz hasonló a felhasználása).